|  | Услуги по техническому обслуживанию многоквартирного дома и текущему ремонту общего имущества в МКД: |
| --- | --- |
| Наименование работ Периодичность выполнения Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: Внутридомовое инженерное оборудование Центральное отопление: сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения два раза в год обходы и осмотры тепловых пунктов в отопительный период ежедневно регулировка, ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры планово 1 раз в год при сезонной подготовке, по мере выявления согласно графику обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования один раз в год гидравлические испытания и промывка систем центрального отопления один раз в год утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере выявления дефектов устранение не прогрева отопительных приборов, включая жилые помещения по мере выявления . Водопровод и канализация, горячее водоснабжение сезонные обходы и осмотры систем два раза в год планово | ремонт, ревизия, замена запорной арматуры на системах водоснабжения планово – раз в год, по мере выявления уплотнение сгонов, устранение не плотностей резьбовых соединений по мере выявления прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | По мере выявления утепление трубопроводов по мере выявления проверка исправности канализационной вытяжки один раз в год прочистка внутридомовой канализационной сети по мере выявления засоров ремонт, замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий | по мере выявления устранение течи на внутридомовых инженерных сетях по мере выявления Электроснабжение обходы и осмотры систем в местах общего пользования по графику замена предохранителей автоматических выключателей и пакетных переключателей в этажных щитах и ВРУ, а также выключателей, потолочных и настенных патронов в местах общего пользования | по мере выявления замена перегоревших электроламп в местах общего пользования Не более 4-х электроламп на 1 световую точку | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки в местах общего пользования По мере выявления очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах 4 раза в год ремонт запирающих устройств По мере выявления - снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков ежемесячно техническое обслуживание электроплит в жилых помещениях Один раз в год замена вышедших из строя конфорок, переключателей электроплит в квартирах По мере выявления проверка заземления электрокабелей | Один раз в год замеры сопротивления изоляции Один раз в три года проверка заземления оборудования Ежемесячно Газоснабжение (техническое обслуживание внутридомового газового оборудования силами специализированной организации) - визуальная проверка соответствия нормативным требованиям установки оборудования и прокладки газопроводов в помещении | Один раз в три года - проверка состояния окраски и креплений газопровода, целостность футляров в местах прокладки через конструкции здания Один раз в три года | - проверка герметичности соединений арматуры и газопроводов Один раз в три года - проверка укомплектованности оборудования один раз в три года - проверка кранов, установленных на газопроводе один раз в три года - проверка наличия тяги дымоходов и вентканалов | один раз в три года - смазка кранов газового оборудования один раз в три года - проверка автоматики безопасности один раз в три года - инструктаж по правилам пользования газовыми приборами один раз в три года У газовых водонагревателях дополнительно проверяется: | - отсутствие смещения основной и запасной горелок один раз в три года - состояние теплообменников один раз в три года - состояние водяной части блок - крана один раз в три года Конструктивные элементы здания Стены, перегородки и фасады | - плановые частичные осмотры 2 раза в год усиление, смена участков деревянных перегородок Данные виды работ выполняются по ежегодно составленным планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе элементов не более 15 % от общего объема в жилом здании) | заделка трещин восстановление штукатурки в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях заделка отверстий, гнезд, борозд -отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен, представляющих опасность (штукатурки, облицовочной плитки) По мере выявления - восстановление аншлагов, домовых номерных знаков, подъездных указателей; По мере выявления - укрепление козырьков, ограждений и перил крылец По мере выявления Крыши и водосточные системы - плановые и частичные осмотры 2 раза в год - уборка мусора и грязи с кровли 2 раза в год - удаление снега и наледи с кровель В зимний период - укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, металлических покрытий парапета, ограждений карниза По мере выявления - прочистка системы внутреннего водостока По мере выявления - закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак Один раз в год, по мере выявления - укрепление звеньев, водоприемных воронок, колен, промазка кровельных фальцев По мере выявления Оконные и дверные заполнения - плановые и частичные осмотры 2 раза в год - замена разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры, смена оконных и дверных приборов По плану один раз в год, по мере выявления дефектов установка и укрепление пружин По плану один раз в год, по мере выявления дефектов закрытие подвальных дверей и лазов на замки По мере выявления закрытие и раскрытие продухов 2 раза в год Планово-предупредительный ремонт Фундамены заделка и расшивка швов, трещин, фундамента стен и др.; устранение мест, деформаций путем усиления, стяжки и др. Данные виды работ выполняются по ежегодно составленным планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе элементов не более 15 % от общего объема в жилом здании) устройство и ремонт вентиляционных продухов восстановление приямков, входов в подвалы Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок Данные виды работ выполняются по ежегодно составленным планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе элементов не более 15 % от общего объема в жилом здании) ремонт ступеней лестничных маршей частичная замена и укрепление металлических перил то же, элементов деревянных лестниц восстановление приямков, входов в подвалы устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал Полы - замена отдельных участков полов и покрытия полов в подъездах Данные виды работ выполняются по ежегодно составленным планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе элементов не более 15 % от общего объема в жилом здании) - все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) по мере выявления дефектов (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) Центральное отопление смена участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры один раз в год (по плану подготовки к зиме при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) утепление труб, приборов восстановление разрушенной тепловой изоляции Холодное и горячее водоснабжение - устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена участков трубопроводов, восстановление разрушенной изоляции трубопроводов один раз в год (по плану подготовки к зиме при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) - утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке - ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов иэлектромоторов малой мощности Канализация - замена участков трубопроводов фасонных частей по плану (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) |